#### Załącznik nr 1

##### FORMULARZ  OFERTOWY

.................................................

Nazwa i adres Wykonawcy

Nr telefonu...............................   Nr faxu.....................................

Adres e-mail.............................

NIP...........................................  REGON...................................

Gmina Jeżowe

37– 430 Jeżowe 136A

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn.

zm.) ogłoszonego w BZP na zadanie pn. Zakup wraz z dostawą dla Gminy Jeżowe ciągnika rolniczego oraz następujących maszyn:
				- przyczepa rolnicza;
				- kosiarka wysięgnikowa;
				- pług do śniegu;
				- posypywarka.

MY NIŻEJ PODPISANI

…........................................................................................................

…........................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz

…..........................................................................................................

…...........................................................................................................
          (nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców)

(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy) i dokładne adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum)

- SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym 
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia 
i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania.

- OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia (zakup wraz z dostawą fabrycznie nowego ciągnika rolniczego i wyżej wymienionych maszyn ) za cenę ryczałtową w wysokości:

Netto: ……………………………….  (słownie: ...............................................................)

Podatek Vat: ………………….

Brutto: .....…………….... zł (słownie: ...............................................................................)

Jest to łączna cena ofertowa przygotowana zgodnie z wymogami SIWZ z wszystkimi opłatami koniecznymi do zakończenia realizacji zamówienia w wymaganym terminie.

4) Ceny poszczególnych urządzeń:

| L.p. | Wyszczególnienie | Jedn. miary | Ilość | Cena Netto | Cena Brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ciągnik | szt. | 1 |  |  |
| 2. | Przyczepa rolnicza | szt. | 1 |  |  |
| 3. | Kosiarka wysięgnikowa | szt. | 1 |  |  |
| 4. | Pług do śniegu | szt. | 1 |  |  |
| 5. | Posypywarka | szt. | 1 |  |  |
|  | Ogółem: | - | - |  |  |

W cenie zawarto wszystkie koszty związane z pełnym i prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia.

5) DEKLARUJEMY w składanej ofercie okres gwarancji na ciągnik ……………… miesiące/y

oraz DEKLARUJEMY okres gwarancji na pozostałe maszyny  ……………………….. miesiące/y

6) Oferujemy:

6.1)  Oferujemy ciągnik rolniczy *  1 szt. ………..….…..….….……. model ………..….……… 
     o poniższych parametrach:

| L.p. | Parametry/wymagania minimalne | Oferowane parametry (podać odpowiednio wartości liczbowe lub wpisać spełnia/nie spełnia)* |
| --- | --- | --- |
| Dane Ogólne | Silnik: 4-cylindrowy silnik diesla o pojemności od 3600 do 4000 cm3, turbodoładowany, 16 zaworowy z wtryskiem, katalizator, intercooler, filtr cząstek stałych DPF, system recyrkulacji spalin EGR chłodzony cieczą. Norma emisji spalin Euro IIIb, pamięć dwóch prędkości obrotowych silnika, system zarządzania mocą, pojemność zbiornika paliwa: min. 190L Moc silnika od 110 do 116 KM |  |
|  | Przekładnia: Przekładnia typu POWER SHIFT 24/24, prędkość maks. 40 km/h, bezsprzęgłowa zmiana kierunku jazdy,8 biegów przełączanych pod obciążeniem na każdym z 3 stopni reduktora, biegi pełzające, tryb automatycznej zmiany przełożeń - do 4 biegów na każdym zakresie, prędkość minimalna 0,20 km/h |  |
|  | 4WD: Napęd 4WD załączany elektro-hydraulicznie z systemem zacieśniania skrętu, elektro-hydrauliczna blokada mechanizmu różnicowego osi przedniej i tylnej |  |
|  | Komfort: Panel boczny z wyświetlaczem LCD (prędkość jazdy, prędkość WOM, zużycie paliwa, liczba przepracowanych godzin), siedzenie amortyzowane pneumatycznie z wychylaniem, automatyczne wyłączanie kierunkowskazu, siedzenie pasażera z homologacją, kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach, z dźwignią rewersu pod kołem kierownicy |  |
|  | Kabina: Kabina klimatyzowana, oświetlenie wewnętrzne, radio z CD, wycieraczka przednia i tylna ze spryskiwaczem 4 reflektory robocze przednie i 2 tylne, żółte światło tzw. kogut,szerokie drzwi, otwierane okno tylne i szyberdach, rura wydechowa w narożniku kabiny, dodatkowe siedzenie dla pasażera z homologacją. |  |
|  | WOM: Min dwie prędkości. Niezależny, 540 obr/min, przełączanie wewnątrz kabiny, wielotarczowe sprzęgło mokre sterowane elektro-hydraulicznie, z hamulcem Hydraulika: Elektroniczne sterowanie TUZ (EHR), układ hydrauliczny z kontrolą pozycyjną, siłową i mieszaną, Min trzy pary wyjść hydraulicznych Pompa hydrauliczna (wspomaganie kierownicy) 52.9 L/min Pompa hydrauliczna (tylny układ hydr.): Min. 76 L/min Ciśnienie w ukł. hydraulicznym: Min 190 bar Ociekacze przy tylnych złączach hydraulicznych |  |
|  | TUZ: Kat.III,dolne ramiona z szybkosprzęgami,stabilizator teleskopowy,udźwig na końcach dolnych ramion Min. 5000 kg Tył oraz min.3000 kg Przód |  |
|  | Zaczep transportowy: Rama zaczepu transportowego z regulacją wysokości, zaczep automatyczny, (sworzeń 31 mm. DMC przyczepy (hamowanej): Min. 30 000 kg |  |
|  | Hamulce przyczep: Hamulce hydrauliczne przyczep, jedno- i dwuobwodowy układ hamulców pneumatycznych przyczep |  |
|  | Przednie błotniki wychylne |  |
|  | Obciążniki przednie Min. 500 kg |  |
|  | Wymiary i wagi: Wysokość całkowita: Max.2830 mm Szerokość całkowita : Max 2280 mm |  |
|  | Waga (zależnie od wyposażenia): Min. 4600 kg w wyposażeniu standardowym koła przód 380/70R24 (felga stała) koła tył 520/70R34 (felga stała) |  |
|  | Rok produkcji: |  |

*)  Należy załączyć specyfikacje techniczne ciągnika potwierdzające  podane parametry.

PRZYCZEPA  ROLNICZA  Zał. 6.2

6.2 Oferujemy przyczepę rolniczą* 1 szt. ………..….…..….….……. model ………..….……… 
       o poniższych parametrach:

| L.p. | Parametry/wymagania minimalne | Oferowane parametry (podać odpowiednio wartości liczbowe lub wpisać spełnia/nie spełnia)* |
| --- | --- | --- |
| 1. Dane Ogólne | ładowność 7330-7530 kg |  |
|  | masa całkowita max. 9500 kg |  |
|  | wymiary skrzyni: dł.x szer.x wys 4000x2100x500-1180 |  |
|  | rozmiar ogumienia 11,5/80-15.3 14 PR |  |
|  | Plandeka ze stelażem , drabinka , koło zapasowe |  |
|  | Kąt wywrotu skrzyni ładunkowej: do tyłu/na boki 50stopni |  |
|  | Rodzaj cylindra binotto (ilość członów 3 ) Zapotrzebowanie oleju / ciśnienie (l/MPa) 14/16 |  |
|  | Wersją wywrotu na trzy strony. |  |
|  | Obracany zaczep. |  |
|  | Wyjścia na drugą przyczepę (zaczep,elektryka, pneumatyka i hydraulika) |  |
|  | Światła obrysowe diodowe. |  |
|  | Osie hamowane urządzeniem z regulacją siły hamowania (cztery kola hamowane). |  |
|  | Osi składa się z dwóch wahaczy z ogranicznikami. |  |
|  | Podłoga wykonana z blachy o grubości (mm) 4. Rama dolna wykonana jest z profili (mm) 200/80/ścianka 6 |  |
|  | Cała przyczepa piaskowana przed malowaniem Podkład dwuskładnikowy epoksydowy+nawierzchnia |  |
|  | Przyczepa z Homologacją i CE |  |
|  | Instrukcja obsługi. |  |
|  | Rok produkcji: |  |

*)  Należy załączyć specyfikacje techniczną  przyczepy potwierdzające  podane parametry.

KOSIARKA WYSIEGNIK  Zał. nr 6.3

6.3 Oferujemy kosiarkę wysięgnikową* 1 szt. ..….…..….….……. model ………..….……… 
      o poniższych parametrach:

| L.p. | Parametry/wymagania minimalne | Oferowane parametry (podać odpowiednio wartości liczbowe lub wpisać spełnia/nie spełnia)* |
| --- | --- | --- |
| 1. Dane Ogólne | Zasięg 500 cm |  |
|  | - waga 580 kg |  |
|  | - zabotrzebowanie mocy od 60 km |  |
|  | - Niezależny układ hydrauliczny z żeliwnymi pompami o podwyższonej wydajności Max. 540 obr/min |  |
|  | - Aluminiowy multiplikator kat III |  |
|  | - Węże hydrauliczne w osłonach metalowych i plastikowych |  |
|  | - Rozdzielacz hydrauliczny sterowany linkami za pośrednictwem dźwigni |  |
|  | - Miejsce przygotowane do montażu chłodnicy |  |
|  | - Rama o podwyższonej wytrzymałości |  |
|  | - Wszystkie połączenia przegubowe tulejowane, smarowane i utwardzane |  |
|  | - Odporne na zużycie tuleje ze smarownikami |  |
|  | - Pływająca głowica tnąca 120 cm dwukierunkowa z ostrzami typ 5 |  |
|  | - Chłodnica |  |
|  | - Trójpunkt zaczepowy, wsporniki |  |
|  | - System zabezpieczający pierwsze ramię |  |
|  | - Hydrauliczny system bezpieczeństwa |  |
|  | - Zawór bezpieczeństwa używany w przypadku blokady rotora |  |
|  | - Wałek WOM |  |
|  | - Dźwignia bezpieczeństwa w celu ochrony rotora przed uszkodzeniami |  |
|  | - Kąt głowicy tnącej 246° - Wyposażenie CE |  |
|  | Rok produkcji: |  |

*)  Należy załączyć specyfikacje techniczne kosiarki  potwierdzające  podane parametry.

PŁUG  DO ŚNIEGU Z UCHYLNYMI LEMIESZAMI  Zał. 6.4

6.4 Oferujemy pług do śniegu z uchylnymi lemieszami* 1 szt. ………..….…..….….……. 
        model ………..….……..........…  o poniższych parametrach:

| L.p. | Parametry/wymagania minimalne | Oferowane parametry (podać odpowiednio wartości liczbowe lub wpisać spełnia/nie spełnia)* |
| --- | --- | --- |
|  | Dwie niezależnie sterowane odkładnice |  |
|  | Hydraulicznie przestawiane odkładnice + sterownik STANDARD |  |
|  | Uchylne lemiesze |  |
|  | Listwa zgarniająca (do wyboru) |  |
|  | Kopiowanie poprzeczne terenu |  |
|  | Złącze elektryczne 12V (gniazdo zapalniczki) |  |
|  | Oświetlenie LED 12V/24V |  |
|  | Stopka podporowa |  |
|  | Odboje |  |
|  | Malowanie proszkowe |  |
|  | -szerokość robocza max i min 250/218 - hydrauliczny kąt skrętu , prawo i lewo DO 30 stopni - masa własna 335kg |  |
|  | Zabezpieczenie przeciw najazdowe uchylne lemiesze plus zrywalne śruby na ramce |  |
|  | Sterowanie wielofunkcyjne |  |
|  | - Wymiary gabarytowe [cm] - dł. / szer. - 103/265 |  |
|  | Rok produkcji: |  |

*)  Należy załączyć specyfikacje techniczne pługa do śniegu potwierdzające  podane parametry.

POSYPYWARKA  Zał. Nr 6.5

6.5 Oferujemy posypywarkę* 1 szt.  ………..….…..….….……. model ………..….……… 
          o poniższych parametrach:

| L.p. | Parametry/wymagania minimalne | Oferowane parametry (podać odpowiednio wartości liczbowe lub wpisać spełnia/nie spełnia)* |
| --- | --- | --- |
| 1. Dane Ogólne | Dopuszczalna masa całkowita: [kg] 7100 Ładowność: [kg] 5500 Pojemność ładunkowa: [m 3] 4 Powierzchnia zasypowa* [m 2] 4,4 Długość skrzyni ładunkowej wewnątrz: [mm] 3300 Szerokość skrzyni ładunkowej wewnątrz:: [mm] 1386 Wysokość skrzyni ładunkowej: [mm] 815+200 Wysokość powierzchni zasypowej: [mm] 2270 Wymiary gabarytowe (długość/szerokość/ wysokość): [mm] 5500 / 1840 / 2270 Grubość blachy ścian: [mm] 2 Rozstaw kół: [mm] 1500 Zawieszenie: jednoosiowe, sztywne Obciążenie oka dyszla: [kg] 1100 Rozmiar ogumienia: 15/70-18 Prędkość konstrukcyjna: [km/h 40 Szerokość taśmy mechanizmu podającego: [mm] 800 Ilość tarcz adaptera rozsypującego: 2 Maksymalne obroty tarcz adaptera rozsypującego: [obr/min] 150 Szerokość rozsypywania: [mm] 1800-2800 Minimalne zapotrzebowanie mocy ciągnika: [KM I 70 / 51 Ciśnienie instalacji hydraulicznej: [MPa 16 Minimalna wydajność instalacji hydraulicznej ciągnika: [l/min 32 Rok produkcji : |  |

*)  Należy załączyć specyfikacje techniczne posypywarki potwierdzające  podane parametry.

7) ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania przedmiotu zamówienia w terminach określonych 
      w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia tj. w terminie 30 dni od dnia podpisania 							umowy.

8) AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych     
      Warunków Zamówienia.

9) ZASTRZEGAMY, że tajemnicę przedsiębiorstwa będą stanowić następujące dokumenty:

…...................................................................................................................................................

…...................................................................................................................................................

10) UWAŻAMY SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych   
      Warunków Zamówienia, tj. przez okres 30  dni od upływu terminu składania ofert.

11) OŚWIADCZAMY, że zamówienie wykonamy sami*/ część zamówienia zlecimy 
       podwykonawcom*. Podwykonawcom zamierzamy powierzyć określoną część (zakres) dostaw, tj.:

*Niepotrzebne skreślić

| Firma (nazwa) Podwykonawcy | Zakres prac wykonywanych przez Podwykonawcę |
| --- | --- |

12) OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, określonymi w załączniku do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

13) WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na   
       adres:

__________________________________________________________________________________

nr faks ___________________        nr tel. ___________________         e-mail ___________________

Osoba do kontaktu:  _________________________________________________________________

14) OFERTĘ niniejszą składamy na …...................................... stronach.

Załączniki do oferty:

1…………………………………………………………………….

2…………………………………………………………………….

3…………………………………………………………………….

______________________dnia _______roku

________________________________

(podpis osoby/osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy)