Przedmiar robót

Nazwa zadania:

„Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych
w obrębie Nowy Nart na dz. o nr ewid. 429”.

Podstawa opracowania: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. z dnia
8 czerwca 2004 r.).

Nazwa Zamawiającego: Gmina Jeżowe
Jeżowe 136a
37-430 Jeżowe

Opracował:

Zatwierdził:

Data opracowania: sierpień 2023 r.
Przedmiar robót
„Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Nowy Nart na dz. o nr ewid. 429”
Lp.	Podstawa opisu i zakres robót	Rodzaj robót, opis robot	J.m	Ilość / Jedn.
1.	D 01.00 00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45110000-1
1.1	D.01.01.01	Wyznaczanie trasy i punktów wysokościowych drogi w terenie równinnym wraz z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą / Od km 0+000do km 0+750 / L = 0,750 km	km	0,750
2.	D 04.00.00	PODBUDOWY
2.1	D 04.01.01	Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gr. kat I-IV , gł. koryta śr. 10 cm. / Od km 0+000 – 0+750; szer. 3,0 m / 750,0 m x 3,0 m = 2 250,00 m2 / F = 2 250,00m2	m2	2 250,00
2.2	D 04.04.01	Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa - żużla hutniczego 10- 63 mm, grubość w-wy 15 cm po zagęszczeniu stabilizowanej mechanicznie. / Od km 0+000 – 0+750; szer. 3,0m / 750,0 m x 3,0 m = 2 250,00 m2 / F = 2 250,00 m2	m2	2 250,00
2.3	D 04.04.01	Wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa - żużla hutniczego 0-31,5 mm, grubość w-wy 10 cm po zagęszczeniu stabilizowanej mechanicznie. / Od km 0+000 – 0+750; szer. 3,0 m / 750,0 m x 3,0 m = 2 250,00 m2 / F = 2 250,00 m2	m2	2 250,00
3.		POBOCZA kod CPV 45233000-8
3.1	D 06.03.01	Zebranie darniny z pobocza, uzupełnienie pobocza na szerokości 0,25 m gruntem niewysadzinowym stab. mechanicznie. Umocnienie pobocza na szerokości 0,25 m gruntem niewysadzinowym gr. 10 cm / 950,0 m x 0,25 m x 2 = 476,0 m2	m2	476,0

Kosztorys ofertowy
„Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Nowy Nart na dz. o nr ewid. 429”
Lp.	Podstawa opisu i zakres robót	Rodzaj robót, opis robot	J.m	Ilość / Jedn.	Cena jednostkowa	Wartość / w zł
1.	D 01.00 00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45110000-1
1.1	D.01.01.01	Wyznaczanie trasy i punktów wysokościowych drogi w terenie równinnym wraz z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą / Od km 0+000do km 0+750 / L = 0,750 km	km	0,750
					Razem
2.	D 04.00.00	PODBUDOWY
2.1	D 04.01.01	Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gr. kat I-IV , gł. koryta śr. 10 cm. / Od km 0+000 – 0+750; szer. 3,0 m / 750,0 m x 3,0 m = 2 250,00 m2 / F = 2 250,00m2	m2	2 250,00
2.2	D 04.04.01	Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa - żużla hutniczego 10- 63 mm, grubość w-wy 15 cm po zagęszczeniu stabilizowanej mechanicznie. / Od km 0+000 – 0+750; szer. 3,0m / 750,0 m x 3,0 m = 2 250,00 m2 / F = 2 250,00 m2	m2	2 250,00
2.3	D 04.04.01	Wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa - żużla hutniczego 0-31,5 mm, grubość w-wy 10 cm po zagęszczeniu stabilizowanej mechanicznie. / Od km 0+000 – 0+750; szer. 3,0 m / 750,0 m x 3,0 m = 2 250,00 m2 / F = 2 250,00 m2	m2	2 250,00
					Razem:
3.		POBOCZA kod CPV 45233000-8
3.1	D 06.03.01	Zebranie darniny z pobocza, uzupełnienie pobocza na szerokości 0,25 m gruntem niewysadzinowym stab. mechanicznie. Umocnienie pobocza na szerokości 0,25 m gruntem niewysadzinowym gr. 10 cm / 950,0 m x 0,25 m x 2 = 476,0 m2	m2	476,0
					Razem:
		R a z e m
		VAT 23%
		B r u t t o